## Slide 1
表6-1
版・適用の情報源と優先順位
情報 | 主な情報源 | 用途 | 優先度・留意点 | 
REV （リビジョン） | 図面マスター（UsingDWG.REV） 文書管理（JP/WPS/SPEC 等） | 最新判定の主要キー （同一文書番号内での新旧比較） | 最優先 | 同一文書番号で、発効日 ≦ 基準日 かつ有効の中で REV 最大を最新版とする 英数字の比較規則（例：A < B < … < Z < AA …）は Gate 0 で確認
ED （改訂・設変番号） | 図面マスター（UsingDWG.EO） 文書管理（設変履歴 等） | 版の派生関係・改訂の追跡 （参考情報） | 高 | 同一 REV 内の改訂識別に使用 最新版判定の補助。運用は文書種別により異なるため Gate 0 で確認
発効日 （有効開始日） | 文書管理（発効日） 図面マスター（承認日・発効日 等） | 最新判定の条件 （基準日時点で有効かの判定） | 最優先 | 発効日 ≦ 基準日 のものを対象とする 未発効の文書は最新版としない
FROM - THRU （適用号機範囲） | 図面マスター（UsingDWG. SerialFrom / SerialThru） | 対象への適用判定 （号機・製番の範囲確認） | 最優先 | 対象の号機・製番が FROM ～ THRU の範囲内に含まれるかで判定 NULL（空欄）の扱い（全号機適用等）は Gate 0 で確認
MBOM部品バージョン 有効開始/終了日 | MBOM（部品マスター／構成履歴） | 部品の適用判定 （構成の有効期間確認） | 高 | 対象日時点で 有効開始日 ≦ 基準日 ≦ 有効終了日 を満たすものを適用 終了日が NULL の扱い（無期限等）は Gate 0 で確認
履歴番号 （改訂履歴・変更履歴） | 文書管理（改訂履歴） システム履歴（承認履歴 等） | 変更経緯の確認 （参考情報） | 補助 | 最新版判定・適用判定の補助情報として利用 履歴番号のみでは最新版・適用を判定しない
1
2
1
1
2
3
最新版の判定ルール（基本）
1
同一文書番号の候補を抽出
2
発効日 ≦ 基準日 かつ 有効（終了日未到達）のものに絞り込み
3
REV（必要に応じて ED を含む）の比較規則に従い、 最大のものを最新版とする
適用の判定ルール（基本）
1
対象の号機・製番が FROM ～ THRU の範囲内に含まれるかを確認 （図面・文書）
2
部品については 有効開始日 ≦ 基準日 ≦ 有効終了日 を確認 （MBOM）
3
上記を満たすもののみを適用と判定する
共通の留意事項
未発効の文書は、たとえ REV が最大でも最新版としない。
NULL（空欄・未設定）の扱い（全号機適用、無期限 等）は 文書種別ごとに異なるため、Gate 0 で確認する。
REV・ED の比較規則（英数字・桁数・先頭ゼロの扱い等）は Gate 0 で確認し、実装時に固定する。
情報が欠損している場合でも、最新版であると断定しない。 不明の場合は「適用未確認」として扱う。